## Slide 1
Department of Information Security, Cryptology, and Mathematics, Kookmin University
EuiSeok Ko, BoSun Park and Seog Chung SEO
중복데이터를 이용한 16비트-MSP430 환경에서의
HIGHT 알고리즘 오류공격 대응연구

## Slide 2: 목차
서론
관련 연구
  MSP430 환경
  HIGHT 암호 알고리즘
  차분 오류 공격
제안 방법 및 구현
  중복 데이터를 이용
  MSP430에서 HIGHT against DFA
결과
결론 및 참고문헌

## Slide 3: 서론
임베디드 기기를 활용한 무선 통신의 상용화가 진행되면서 임베디드 환경에서의 보안이 중요
임베디드 기기의 제한된 환경은 경량화된 암호 알고리즘을 요구함
안전성이 보장되는 암호 알고리즘이라도 부채널 공격에 의한 위협 존재
대표적 경량 암호 HIGHT를 차분 오류 공격에 대응하게 구현

## Slide 4: 관련 연구 : MSP430 환경 (1)
MSP430은 TI(Texas Instruments)사에서 제작되는 16-bit RISC 프로세서
불필요한 클럭과 CPU를 비활성화, 1ms미만의 짧은 wake-up time을 통하여 소비 전력을 최소화
8-bit, 16-bit 그리고 20-bit의 연산을 제공 (20-bit 연산의 경우, MSP430X 코어에 한함)
16개의 레지스터를 가짐
  4개의 전용 레지스터와 12개의 범용 레지스터를 가짐 (16-bit or 20-bit)
R0 Program Counter
R1 Stack Pointer
R2 Status
R3 Constant Generator
[Fig 1] : dedicated register on MSP430X
[Fig 2] : 사용되는 명령어
명령어 | 기능 | 설명 | clock cycle
ADD | src + dst -> dst | Addition | 1
SUB | dst – src -> dst | Subtract | 1
XOR | src ^ dst -> dst | Exclusive-or | 1
MOV | src -> dst | Move data | 1
SWPB | dst 15:8 <-> dst 7:0 | swap byte | 1

## Slide 5: 관련 연구 : MSP430 환경 (2)
8-bit, 16-bit 연산 진행시 레지스터의 상위 비트는 모두 clear
  레지스터의 값이 직접 연산 되지않는 경우는 clear 되지 않음
[Fig 3]: Byte-Register Operation
unused | unused | 
19 15 7 0
0 | 0 | 
19 15 7 0
Operation
Register
Register
[Fig 4]: Word-Register Operation
unused | 
19 15 0
0 | 
19 15 0
Operation
Register
Register

## Slide 6: 관련 연구 : HIGHT 암호 알고리즘
64-bit의 평문과 128-bit 키를 입력 받아 64-bit 암호문을 출력하는 블록암호 알고리즘
F0, F1 두 개의 보조 함수를 가짐
  속도 향상을 위하여 사전 연산 후 Table로 사용
초기 변환, 라운드 함수 (32라운드), 최종 변환으로 구성
F0
F1
F0
F1
[Fig 5] :HIGHT i번째 라운드 함수 i = 1,..,31

## Slide 7: 관련 연구 : 차분 오류 공격
부채널 공격 중 하나 – 계산 과정에 의도적으로 오류를 끼어넣어 키를 발견하는 공격
논문에서 사용되는 차분 오류 주입 공격은 다음을 가정
  공격자는 특정 라운드의 입력 레지스터에 임의의 1-bit 혹은 1 byte 오류 주입 가능
  오류를 주입 시킨 암호문과 주입 시키지 않은 암호문 모두 획득 가능
오류가 주입되었을 때 가능한 차분 형태를 이용하여 불가능한 후보 키들을 제거
다수의 오류 암호문을 이용하여 후보 키를 충분히 줄인다면, 다항 시간 내에 키 획득 가능

## Slide 8: 제안 방법 : 중복 데이터를 이용
하나의 범용 레지스터에 8-bit 평문 블록을 중복해서 2번 넣는 방법
암호화가 끝난 후 상위 8-bit와 하위 8-bit를 비교하여 값이 같을 경우만 출력
  exclusive-or 연산을 통하여 0일 경우만 출력
공격자는 오류 주입을 한 암호문을 얻을 수 없게 됨
0 | X[i]
X1[i] | X2[i]
[Fig 6]: 일반적인 HIGHT 알고리즘에서 평문 블록이 저장된 레지스터
[Fig 7]: 중복 데이터를 이용한 HIGHT 알고리즘에서 평문 블록이 저장된 레지스터
15 7 0
15 7 0

## Slide 9: 제안구현: MSP430에서 HIGHT against DFA (1)
MSP430에서 사용자가 사용할 수 있는 범용 레지스터는 12개
  처리하는 평문 블럭을 저장하는 데 8개 사용
  화이트닝 키와 서브키에 대한 메모리 주솟값을 저장하는데 1개 사용
  F0, F1함수에 대한 메모리 주솟값을 저장하는데 2개 사용
  평문의 주솟값을 저장하는데 1개 사용
  중간 연산 값을 저장하는 임시 레지스터 2개 필요
레지스터의 개수가 부족함으로 효율적인 레지스터 스케줄링 과정이 필요
평문의 주솟값 PUSH, POP을 이용해 라운드 진행 중 제거 가능
F0, F1함수 테이블을 하나로 합침. 메모리 주솟값을 저장하는 레지스터 : 2개 -> 1개

## Slide 10: 제안구현: MSP430에서 HIGHT against DFA (2)
F0와 F1 테이블을 합칠 시 이에 대한 추가 연산 발생
  F0 함수 사용 후 F1 함수를 사용하거나 F1 함수를 사용 후 F0 함수를 사용 할 경우 추가 연산 발생
  HIGHT 암호화 중 라운드 함수 내부의 순서를 약간 바꿈으로서 추가로 발생되는 연산 최소화(127cc -> 32cc )
F0
F1
F0
F1
F0
F0
F1
F1
F1
F1
F0
F0
[Fig 8]: 일반적인 HIGHT 라운드 함수 내부에서 처리되는 F0, F1 함수의 순서( 한 라운드 기준)
[Fig 9]: 제안하는 HIGHT 라운드 함수 내부에서 처리되는 F0, F1 함수의 순서( 두 라운드 기준)

## Slide 11: 제안구현: MSP430에서 HIGHT against DFA (3)
병렬화 덧셈
  레지스터의 16-bit를 8-bit 단위로 덧셈
  MSP430는 병렬 연산을 제공하지 않음
  다른 8-bit에 영향을 주지 않는 8-bit 덧셈 필요
INPUT : R12 = KEY , R5 = X1 ¦¦ X2 (X, KEY : 8-bit) OUTPUT : R5 = (X2+KEY) ¦¦ (X1+KEY) | 
어셈블리 명령어 1 : swpb r12 2 : add.w r12 r5 3 : swpb r5 4 : add.w r12 r5 | 설명 1 : r12 = KEY ¦¦ 0x00 2 : r5 = r12+ r5 = (X1+KEY) ¦¦ X2 3 : r5 = X2 ¦¦ (X1 + KEY) 4 : r5 = r12 + r5 = (X2+KEY) ¦¦ (X1+KEY)
X1[i] | X2[i]
KEY
[Fig 10]: 병렬화 덧셈에 대한 어셈블리 코드
X1[i] + KEY | X2[i]
KEY
X2[i] | X1[i] + KEY
X2[i] + KEY | X1[i] + KEY

## Slide 12: 제안구현: MSP430에서 HIGHT against DFA (4)
F함수 연산
  레지스터의 16-bit를 8-bit 단위로 F함수 연산
  MSP430는 병렬 연산을 제공하지 않음
  다른 8-bit에 영향을 주지 않는 8-bit F함수 연산 필요
[Fig 10]: F함수 연산에 대한 어셈블리 코드
INPUT : R14 = F table의 주소 , R5 = X1 ¦¦ X2 (X : 8-bit), temporal register(TMP1, TMP2) OUTPUT : R12 = F[X1] ¦¦ F[X2] | 
어셈블리 명령어 1 : mov.b r5, r12 2 : add.w r12, r14 3 : mov.b 0x0(r14), tmp1 4 : sub.w r12 r14 5: swpb r5 6 : mov.b r5, r12 7 : add.w r12, r14 8 : mov.b 0x0(r14), tmp2 9 : sub.w r12 r14 10 : swpb tmp2 11 : mov.b tmp1, r12 12 : Xor.w tmp2, r12 | 설명 1 : r12 = X2 2~4 : tmp1 = F[x2] 5~6 : r12 = X1 7~9 : tmp2 = F[X1] 10~12 : r12 = F[X1] ¦¦ F[X2]

## Slide 13: 제안구현: MSP430에서 HIGHT against DFA (5)
최종 출력을 확인하여 오류 주입 공격이 적용되었는지를 판단
  16-bit block 8개를 모두 XOR 연산 한 후, 상위 8-bit와 하위 8-bit를 XOR 연산
  값이 0일 경우만, 8개의 16-bit block를 각각 하위 8-bit만 반환
오류 주입 공격이 적용 된 경우 출력 값이 반환되지 않으므로 공격자는 오류가 주입 된 암호문을 획득할 수 없음

## Slide 14: 결과
제안한 구현을 KISA C code와 비교
  IAR IDE에서 simulator를 이용하여 clock cycle 측정
  KISA C code에 비해 37.8%의 추가 clock cycle이 발생
  부채널에 안전성을 확보하기 위한 연산 부하 발생
KISA C code | 제안하는 code
2629 | 3624(+ 37.8%)

## Slide 15: 결론 및 참고문헌 : 결론
본 논문에서는 MSP430에서 차분 오류 주입 공격에 대응하는 HIGHT 암호 알고리즘 최적 구현
  중복 데이터를 이용하여 차분 오류 주입 공격에 대응
  효율적인 레지스터 스케줄링, 그로 인해 발생하는 연산 부하 최소화
  SIMD를 사용하지 않고, 병렬화된 연산 구현
  C언어로 구현된 KISA HIGHT 암호 알고리즘에 비해 37.8% 정도의 추가 연산 필요
부채널 공격이 용이한 공개된 장소에 위치한 IoT기기에 적합함
향후 다양한 암호 알고리즘에 대하여 더 높은 수준의 오류 주입 공격을 대응하는 연구를 진행할 계획
  MSP430에서 경량 암호 알고리즘에 대한 차분 오류 주입 공격 대응 방안 연구
  다른 임베디드 환경에서 부채널 공격에 대응하는 HIGHT 암호 알고리즘 최적화 연구

## Slide 16: 결론 및 참고문헌 : 참고문헌
Hong, D., et al.: HIGHT: a new block cipher suitable for low-resource device. In: Goubin, L., Matsui, M. (eds.) CHES 2006 .LNCS, vol. 4249, pp. 46–59. Springer, Heidelberg.
H.J.Seo, K.H.An, H.D.Kwon, Compact LEA and HIGHT Implementations on 8-비트 AVR and 16-비트 MSP Processors, International Workshop on Information Security Applications, 253-265
한국인터넷진흥원, KISA(Korea Internet &Security Agency) 레퍼런스 소스코드 : https://seed.kisa.or.kr/kisa/Board/18/detaiIView.do
한국인터넷진흥원, HIGHT 블록암호 알고리즘 사양 및 세부 명세서 : http://seed.kisa.or.kr/kor/hight/hightInfo.jsp
TEXAS INSTRUMENTS, MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User’s Guide :
https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf?ts=1603290751075&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
송진교, 서석충, ARMv8에서 ASIMD 명령어를 이용한 HIGHT 암호 최적화 연구, 2020정보보호학회 하계학술대회
이유섭, 김종성, 홍석희, 블록 암호 HIGHT에 대한 차분 오류 공격, 정보보호학회논문지 22(3), 485-494

## Slide 17: Q & A
Contact me : y1201k@kookmin.ac.kr
Notes: 일반적인 명령어라 가정

## Slide 18: Thank you
Notes: 일반적인 명령어라 가정